## Slide 1
DUT CYBERSÉCURITÉ — ÉCOLE SUPÉRIEURE DE TECHNOLOGIE (EST)
NetScan
Détection d'anomalies et intrusions réseau par Machine Learning non supervisé.
Mohamed Reda QIYAOUI • Soutenance Stage d'Initiation (Septembre 2026)
1 / 8

## Slide 2
PROBLÉMATIQUE
L'angle mort des systèmes traditionnels
Pourquoi les signatures et l'inspection paquet par paquet échouent face aux menaces modernes.
01
L'échec des signatures face au Zero-Day
Les IDS classiques (Snort, Suricata) dépendent d'empreintes connues à l'avance. Toute variante polymorphe ou nouvelle technique passe totalement inaperçue sans mise à jour manuelle.
02
L'illusion du paquet isolé
Un scan furtif (ex: Nmap SYN scan) envoie des paquets tout à fait conformes en taille et en latence. L'anomalie n'existe pas dans le paquet lui-même, mais dans la corrélation temporelle de la source.
Contexte & Enjeux
2 / 8

## Slide 3
ARCHITECTURE
Détection multi-échelle complémentaire
Deux niveaux d'analyse conjoints pour capturer à la fois les malformations et les attaques distribuées.
NIVEAU 1 — MICROSCOPIQUE
Inspection unitaire par paquet
Modèle Isolation Forest (contamination = 0.05). Analyse la taille du paquet (Length) et son délai d'arrivée. Détecte les trames jumbo (>1500o), paquets malformés et pics anormaux de latence.
NIVEAU 2 — MACROSCOPIQUE
Fenêtres comportementales (5s)
Modèle Isolation Forest (contamination = 0.10). Agrégation par IP source en micro-fenêtres de 5 secondes. Extrait un vecteur 5D (volume, taille moyenne, ports uniques, IPs cibles, SYN orphelins).
Architecture NetScan
3 / 8

## Slide 4
ALGORITHMIQUE
Signature mathématique : Ratio de diversité portuaire
Distinguer avec précision mathématique un balayage de ports furtif d'un déni de service volumétrique.
Ratio de Diversité = ( unique_dst_ports / packet_count )
> 0.5 — PORT SCAN DÉTECTÉ
L'adresse IP source contacte un très grand nombre de ports distincts en très peu de paquets (signature mathématique d'un scan furtif Nmap -sS).
≤ 0.5 — VOLUMETRIC FLOOD / DDOS
Volume massif de paquets concentrés sur un port ou une cible unique, provoquant la saturation de la bande passante ou des connexions.
Heuristique de Séparation
4 / 8

## Slide 5
SURVEILLANCE TEMPS RÉEL
Mode « Calibrate-Then-Monitor »
Apprendre l'empreinte normale de l'environnement réseau pour éliminer structurellement les faux positifs.
PHASE 1 — 120 SECONDES
Calibration & Apprentissage Passif
Sniffing passif sur la carte réseau active. NetScan calcule la moyenne et la variance du trafic réel légitime. Ajustement du StandardScaler et de l'Isolation Forest de session sans impacter le réseau.
PHASE 2 — CONTINU
Surveillance Continue en Streaming (5s)
Découpage continu du flux en micro-fenêtres de 5s et scoring instantané. En cas de menace : déclenchement d'un webhook Discord riche et proposition automatique de règle pare-feu (iptables / netsh).
Cycle de Vie Opérationnel
5 / 8

## Slide 6
RÉSULTATS & VALIDATION
Évaluation expérimentale sur capture réelle
Validation forensic sur capture d'attaque authentique nmap (sample_nmap_attack.pcap).
99.6%
Précision Port Scan
Zéro faux positif sur le trafic web HTTPS et les requêtes DNS standard.
97.9%
Rappel SYN Flood
Identification dès les 5 premières secondes d'attaque par saturation.
< 12 ms
Temps de Décision
Scoring en flux continu ultra-léger sans aucune latence observable.
Métriques & Performances du Modèle
6 / 8

## Slide 7
INGÉNIERIE LOGICIELLE
Robustesse, résilience et intégration SOC
Conçu pour être opérationnel sur Windows et Linux sans friction technique.
01
Fix Asyncio Windows
Forçage explicite de WindowsSelectorEventLoopPolicy éliminant définitivement les plantages pyshark / tshark sous Python 3.8+.
02
Tableau de Bord SOC
Interface Streamlit moderne et épurée avec KPIs en temps réel, visualisations interactives et audit trail persistant (JSON/CSV).
03
Rapports NIST / CIS
Génération automatique en 1 clic de rapports d'incident exécutifs téléchargeables avec recommandations de remédiation conformes NIST SP 800-61.
Déploiement & Fiabilité
7 / 8

## Slide 8
BILAN & PERSPECTIVES
Conclusion & Feuille de Route
Vers une détection d'intrusions autonome, légère et explicable.
ACQUIS DU STAGE
Ce que le projet NetScan démontre
L'efficacité supérieure du Machine Learning non supervisé face aux attaques zero-day lorsqu'il est couplé à une bonne corrélation temporelle des flux. Maîtrise des couches réseau bas niveau, de l'IA et de l'intégration SOC.
PERSPECTIVES FUTURES
Évolutions techniques à venir
1. Filtrage noyau haute cadence avec eBPF / XDP pour bloquer les attaques à débit de ligne sans impacter l'OS. 2. Analyse des flux chiffrés TLS 1.3 sans déchiffrement via des Autoencoders Deep Learning. 3. Explicabilité de l'IA par valeurs SHAP.
Merci pour votre attention — Session de Questions & Réponses
8 / 8